Ocolul Silvic Raşinari R.A.

Str. Octavian Goga, nr. 1687, Răşinari, jud. Sibiu, tel. 0269 557779

e-mail: osrasinarira@yahoo.com.

Nr.            Data

Aprobat:

Sef Ocol,

ing.Cretu Adrian

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

DATE GENERALE PRIVIND LUCRĂRILE DE EXECUTAT

1: Servicii de gestionare a pepinierelor silvice pe anul 2018

I. Producerea puietilor.

I.1. Pregatirea terenului pentru semanat. In momentul semanarii solul trebuie sa fie afanat, bine maruntit si nivelat. Inainte de semanare este necesar, aproape in toate cazurile, sa se execute o aratura superficiala la 12-15 cm adancime(in regiunile cu umiditate suficienta), sau cultivatii la 10-12 cm (in regiunile secetoase). Dupa aratura se efectueaza nivelarea. Se procedeaza apoi la impartirea terenului in subunitati de cultura, dupa necesitati: tarlale, tablii, straturi.

Stratul  este unitatea elementara de cultura pentru unele specii (rasinoase, anin, chiparos de balta s.a.). Straturile se fac cu o latime de 1.1 m si cu 8-10 cm deasupra solului, pentru o usoara scurgere a apei pe poteci; marginile stratului se taluzeaza la 45% si se taseaza  puternic pentru a evita scurgerea pamantului. Potecile dintre straturi au latimea de 30 cm in pepinierele mici, nemecanizate, si de 40 cm in cele mari, mijlocii si cu lucrari mecanizate.

I.2. Repicarea puietilor. Repicarea puietilor de rasinoase se excuta numai cu puieti produsi in solarii sau, in cazuri deosebite si cu puieti proveniti din culturi de 2 ani executate in camp, in paturi nutritive, destinate exclusiv repicatului.Nu este admisa repicarea puietilor inapti, rezultati prin sortarea puietilor apti pentru impaduriri, din considerente de ordin biologic. Dimensiunile minime ale puietilor sunt:  - Molid lungimea tulpinii 6 cm, lungimea radacinii 10 cm, diametru la colet 1.3 mm:

- Larice lungimea tulpinii 10 cm, lungimea radacinii 12 cm, diametru la colet 1.3 mm:

In cazul puietilor ale caror radacini sunt pre lungi, se va proceda la toaletarea lor, cu unelte taietoare bine ascutite.

Repicarea puietilor de rasinoase se poate executa:

- mecanizat cu masini speciale;

- manual, la sant, cu latimea de 10-15 cm si adancimea de 15-20 cm; puietii se aplica cu 1 cm mai adanc fata de nivelul la care au crescut initial, cu  radacina rasfirata, dreapta si neindoita. Distanta dintre randurile de rasinoase va fi de 20 cm, iar distanta pe rand, in functie de specie si de durata culturii va fi dupa cum urmeaza: - larice 1+(1-2) ani =7 cm

- molid 1+(2-3) ani =6 cm.

Pentru asigurarea distantei indicate pe rand, repicarile manuale se vor executa obligatoriu folosind scandura de repicat.

II. Lucrarile de intretinere in pepiniere

II.1. Plivitul si prasitul buruienilor. Plivitul buruienilor se poate executa manual prin smulgrea acestora sau chimic, cu erbicide.

Lucrarea se executa manual in momentul cel mai prielnic fiind imediat dupa aparitia buruienilor, inainte ca aceasta sa impiedice dezvoltarea puietilor si cand prin smulgere nu se produce dislocarea puietilor. Pentru ca radacina buruienilor sa iasa in intregime din pamant este indicat ca aceasta lucrare sa se execute dupa ploaie sau dupa udare prealabila.

Prasitul  este lucrarea prin care se mobilizeaza solul pe adancimea de 2-4 cm in scopul:

-  afanarii solului si impiedicarii evaporarii rezervelor de apa din sol;

- taierii buruienilor, in vederea eliminarii concurentei acestora din sol si evitarii coplesirii puietilor;

- ameliorarii conditiilor fizice ale solului si cresterii capacitatii lui de a inmagazina apa.

Se practica mai multe lucrari de plivit si prasit in culturile de rasinoase la strat (5-6) si mai putine la foiasele cultivate la tarla (3-4).

II.2. Irigarea culturilor in pepiniere  In functie de textura solului se recomanda urmatoarele intensitati orare de irigare diferite. Deficitul de apa trebuie compensat prin urmatoarele cantitati de apa, administrate bilunar:

- luna mai: 200-300 mc/ha

- luna iunie: 400-500 mc/ha

- luna iulie: 500-700 mc/ha

- luna august: 400-500 mc/ha.

La semanaturi, in perioada de la semanare la rasarire, cantitatea de 200+300 mc/ha se administreaza fractionat, in medie la 3-5 zile, pentru asigurarea unei umiditati optime in patul germinativ.

II.3. Scosul, Sortarea si depozitarea puietilor

II.3.1. Scosul puietilor In cazul puietilor ce se scot manual cu cazmaua, se sapa un sant in fata primului rand de puieti, care trebuie sa aiba neaparat o adancime mai mare decat lungimea radacinilor, conditie care se realizeaza sapandu-le la adancimea de 2 cazmale. Apoi cazmaua se infinge complet in sol, in spatele randului, la o distanta de 8-10 cm de puieti si se impinge inspre sant, astfel ca pamantul sa fie rasturnat impreuna cu puietii. Daca redaciniele puietilor nu se desprind usor din pamant se vor reteza cu cazmaua radacinile netaiate si apoi se va proceda la smulgerea puietilor si scuturarea radacinilor de pamant, cu radacinile intregi, fara a fi necesar a fi smulsi cu forta.

II.3.2.  Sortarea puietilor. Operatiunea consta in separarea puietilor apti de cei inapti, pe categoriile de calitate din standardele sau normativele in vigoare, privind calitatea puietilor forestieri. Cu ocazia sortarii se va urmarii ca puietii apti sa aiba radacina bine dezvoltata, stufoasa, nevatamata, vie; tulpina sa fie lignificata, nevatamata, dreapta, nebifurcat, cu muguri normali dezvoltati, sanatosi, neporniti.

La rasinoase mugurele terminal trebuie sa fie bine format si nepornit, puietii sa nu prezinte semne de atacuri de insecte sau boli criptogamice. Atat la foioase cat si la rasinoase, radacinile care depasesc dimensiunile normale se toaleteaza cu unelte bine ascutite.

II.3.3. Depozitarea puietilor.  Dupa sortarea pe calitati, numarare si legare in snopi, puietii se depoziteaza provizoriu in pepiniera, pana la data cand sunt expediati la santierele de plantare. Depozitarea se face in santuri cu adancime de 30-40 cm si cu lungime si latime determinata de necesitati. Snopi de puieti se aseaza in sant inclinati la 45 G, iar radacinile puietilor se acopera cu un strat de pamant bine maruntit, care trebuie sa acopere si 4-5 cm din tulpina, deasupra coletului. 	Pamantul pus pe radacina se taseaza bine, pentru a impiedica patrumderea aerului si uscarea acestora.

Aspecte privind locaţia şi cantităţile ce se vor realiza sunt cuprinse în  Devizele Lucrari  in pepiniere pe anul 2018.

Lucrarile se vor executa cu respectarea „NORME DE TIMP SI PRODUCTIE UNUFICATE PENTRU LUCRARI DIN SILVICULTURA” " si in conformitate cu LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.

| Simbol norma | Denumirea lucrarii | U.M. | CANT. | N.T. | Grila | T.O. | P.U. | Nr. | Mat. | Manop. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Interv. |  |  |  |
| B 4 | Indepartarea scheletului din sol | M3 | 10.00 | 7.54 | 1 | 12.54 | 94.552 | 1 |  | 945.52 | 945.52 |
| B.10.II.b | Desfundarea manuala a solului, in teren nelucrat anterior, la 2 cazmale | Ar | 12.50 | 21.05 | 3 | 13.3 | 279.97 | 1 |  | 3499.56 | 3499.56 |
| B 11 b | Imprastierea gunoiului si compostului | T | 20.00 | 5.03 | 1 | 12.54 | 63.076 | 1 |  | 1261.52 | 1261.52 |
| B.14 b | Pregatirea manuala a solului pentru semanat sau repicat in teren desfundat | Ar | 12.50 | 5.78 | 3 | 13.3 | 76.874 | 1 |  | 960.93 | 960.93 |
| B.15 b | Executarea straturilor | Ar | 12.50 | 7.23 | 3 | 13.3 | 96.159 | 1 |  | 1201.99 | 1201.99 |
| B.25.c.4 (x30) | Udatul semanaturilor cu furtunul | Ar | 24.00 | 1.62 | 2 | 12.92 | 20.93 | 30 |  | 15069.89 | 15069.89 |
| B 28 I c | Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an | Ar | 11.50 | 20.69 | 4 | 13.68 | 283.04 | 1 |  | 3254.95 | 3254.95 |
| B 28 II c |  | Ar | 11.50 | 17.41 | 4 | 13.68 | 238.17 | 1 |  | 2738.94 | 2738.94 |
| B 28 III c |  | Ar | 11.50 | 15.09 | 4 | 13.68 | 206.43 | 1 |  | 2373.96 | 2373.96 |
| B 28 IV c |  | Ar | 11.50 | 13.27 | 4 | 13.68 | 181.53 | 1 |  | 2087.64 | 2087.64 |
| B 28 V c |  | Ar | 11.50 | 13.27 | 4 | 13.68 | 181.53 | 1 |  | 2087.64 | 2087.64 |
| B 28 VI c |  | Ar | 11.50 | 13.27 | 4 | 13.68 | 181.53 | 1 |  | 2087.64 | 2087.64 |
| B 34 I b (X6) | Prasitul buruienilor de pe poteci si drumuri | Ar | 12.50 | 3.11 | 1 | 12.54 | 38.999 | 6 |  | 2924.96 | 2924.96 |
| B 46 b | Inventar puieti de ras repicati | Mb | 240.00 | 0.41 | 4 | 13.68 | 5.6088 | 1 |  | 1346.11 | 1346.11 |
| B 54 I a 2 | Repicarea puietilor de molid | Mb | 100.00 | 5.85 | 5 | 14.06 | 82.251 | 1 |  | 8225.10 | 8225.10 |
| B 54 I a 3 | Repicarea puietilor de larice | Mb | 25.00 | 6.78 | 5 | 14.06 | 95.327 | 1 |  | 2383.17 | 2383.17 |
| B 60 I b | Acoperirea solariilor cu folii de polietilena (Schelet semicilindric din metal) | 10mp | 32.00 | 0.7 | 4 | 13.68 | 9.576 | 1 |  | 306.43 | 306.43 |
| B 60 I c | Invelirea si montarea usilor | 10mp | 3.26 | 3.25 | 4 | 13.68 | 44.46 | 1 |  | 144.94 | 144.94 |
| B60IIIa 1+2(X30) | Ridicarea si coborarea periodica a foliei de pe solarii | 10mp | 32.00 | 0.55 | 4 | 13.68 | 7.524 | 30 |  | 7223.04 | 7223.04 |
| B 60 IV | Demontarea usilor | 10mp | 3.26 | 1.33 | 4 | 13.68 | 18.194 | 1 |  | 59.31 | 59.31 |
| B 61 c 1 | Adunarea humusului din padure | Mc | 40.00 | 5.25 | 1 | 12.54 | 65.835 | 1 |  | 2633.40 | 2633.40 |
| B 62 a 4 | Ciuruirea humusului | Mc | 40.00 | 4.71 | 1 | 12.54 | 59.063 | 1 |  | 2362.54 | 2362.54 |
| B 63 I c 1 | Saparea platformei patului nutritiv | Ar | 1.50 | 21.05 | Fg | 12.35 | 259.97 | 1 |  | 389.95 | 389.95 |
| B 63 II | Fixarea scandurilor pe marginea patului nutritiv | 100m | 1.00 | 3 | 7 | 14.82 | 44.46 | 1 |  | 44.46 | 44.46 |
| B 63 III a 4 | Pregatirea si asezarea mediului nutritiv | Ar | 1.50 | 23.53 | 7 | 14.82 | 348.71 | 1 |  | 523.07 | 523.07 |
| B 64 I | Semanarea manuala a semintelor in solarii | Ar | 1.50 | 44.44 | 7 | 14.82 | 658.6 | 1 |  | 987.90 | 987.90 |
| B 65 III (40) | Udatul culturilor din solarii cu stropitoarea | Ar | 1.50 | 1.91 | 3 | 13.3 | 25.403 | 40 |  | 1524.18 | 1524.18 |
| B 66 I b | Plivitul culturilor din solarii | Ar | 1.50 | 25 | 7 | 14.82 | 370.5 | 1 |  | 555.75 | 555.75 |
| B 66 II b |  | Ar | 1.50 | 12.7 | 7 | 14.82 | 188.21 | 1 |  | 282.32 | 282.32 |
| B 66 III b (x10) |  | Ar | 1.50 | 10.81 | 7 | 14.82 | 160.2 | 10 |  | 2403.06 | 2403.06 |
| B 67 a 1 | Rarirea culturilor de rasinoase din solarii | Ar | 1.50 | 33.33 | 7 | 14.82 | 493.95 | 1 |  | 740.93 | 740.93 |
| B 68 a | Scos manual puieti de molid din solarii | Mb | 100.00 | 1.47 | 5 | 14.06 | 20.668 | 1 |  | 2066.82 | 2066.82 |
| B 68 c | Scos manual puieti de larice din solarii | Mb | 25.00 | 1.71 | 5 | 14.06 | 24.043 | 1 |  | 601.07 | 601.07 |
| B 68 c | Scos manual puieti de larice din solarii | Mb | 0.00 | 1.71 | 5 | 14.06 | 24.043 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |
| B 77 a | Pregatirea mediului pentru paturi nutritive | M3 | 40.00 | 0.38 | 7 | 14.82 | 5.6316 | 1 |  | 225.26 | 225.26 |
| B 84 I c | Plivit manual prin smulgere si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in primul an de vegetatie | Ar | 12.50 | 29.63 | 5 | 14.06 | 416.6 | 1 |  | 5207.47 | 5207.47 |
| B 84 II c |  | Ar | 12.50 | 22.86 | 5 | 14.06 | 321.41 | 1 |  | 4017.65 | 4017.65 |
| B 84 III c |  | Ar | 12.50 | 17.78 | 5 | 14.06 | 249.99 | 1 |  | 3124.84 | 3124.84 |
| B 84 IV c (1) |  | Ar | 12.50 | 14.55 | 5 | 14.06 | 204.57 | 1 |  | 2557.16 | 2557.16 |
| B 84 IV c (2) |  | Ar | 12.50 | 14.55 | 5 | 14.06 | 204.57 | 1 |  | 2557.16 | 2557.16 |
| B 84 IV c (3) |  | Ar | 12.50 | 14.55 | 5 | 14.06 | 204.57 | 1 |  | 2557.16 | 2557.16 |
| B 47 c 2 | Scos manual puieti de rasinoase repicati (Mo) | Mb | 144.00 | 6.07 | 4 | 13.68 | 83.038 | 1 |  | 11957.41 | 11957.41 |
| B 47 c 2 | Scos manual puieti de rasinoase repicati (La) | Mb | 29.00 | 6.07 | 4 | 13.68 | 83.038 | 1 |  | 2408.09 | 2408.09 |
| B 74 A I b 2 | Depozitarea puietilor de rasinoase de 3 ani la sant | Mb | 173.00 | 0.46 | 3 | 13.3 | 6.118 | 1 |  | 1058.41 | 1058.41 |
| B 74 II C 3 | Depozitarea puietilor forestieri in pepiniera (in ghetarii) | Mb | 125.00 | 0.2 | 3 | 13.3 | 2.66 | 1 |  | 332.50 | 332.50 |
| B 78 c | Acoperirea culturilor din solarii cu un strat protector | Ar | 1.50 | 8.94 | 5 | 14.06 | 125.7 | 1 |  | 188.54 | 188.54 |
| B.82.b | Intretinerea manuala pe rand a puietilor ornamentali sau de talie mare | Ar | 0.00 | 5.3 | 3 | 13.3 | 70.49 | 6 |  | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL I MAXIMAL Manopera |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  | 111490.34 | 111490.34 |
| Viramente |  | 2.250% |  |  |  |  |  |  |  | 2508.53 | 2508.53 |
| TOTAL II MAXIMAL | Lei |  |  |  |  |  |  |  | 113998.87 | 113998.87 |
| Cheltuieli indirecte MAXIME ADMISE | 10.00% |  |  |  |  |  |  |  | 11399.89 | 11399.89 |
| TOTAL III MAXIMAL | Lei |  |  |  |  |  |  |  | 125398.76 | 125398.76 |
| Profit MAXIM ADMIS | 5.000% |  |  |  |  |  |  |  | 6269.94 | 6269.94 |
| TOTAL GENERAL MAXIMAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 131668.70 | 131668.70 |

Intocmit, ing. Valcea Alin